## Slide 1
IoT Mini-Projet
Détecteur d’incendie
1
Aubert Nicolas, Gostelli Lucas Groupe 6 – 09.06.2022

## Slide 2
Sommaire
01
02
03
04
05
Contexte
Présentation du projet
Explications techniques
Démonstration
Limitations et perspectives
2

## Slide 3
Contexte
3
Cours 2247.2 Internet des Objets
Raspberry Pi et Sense Hat
Mini projet, adapté au MILL
??
Notes: Dans le cadre du cours de 2247.1 Internet des Objets, il nous a été demandé de réaliser un projet pouvant se greffer au MILL, apportant alors une plus-value.
Nous avions à disposition un Raspberry PI 4 ainsi qu’un Sense Hat permettant d’acquérir des données sur l’environnement dans lequel il se trouve (Image, température, humidité, pression, …).
Lorsque l'air s'assèche et que les températures sont enlevées, les risques d'incendie augmentent (copeaux, bois de la structure, ...).
La combinaison entre les capteurs de température, de pression et d'humidité permet de déterminer les risques d'incendie.

## Slide 4
Présentation du projet
Récupérer les mesures
  Température
  Pression
  Humidité
  PCam Image
Détecter un incendie
Alerter le superviseur
4
Notes: Avoir la capacité de lire les données des capteurs d'humidité et de températures disposés à l'intérieur de la machine. De combiner l'information pour en déduire un indice de risque d'incendie.
Être capable de capturer des images à l'intérieur de la machine et de les traités pour détecter de la fumée ou flamme ce qui indique un incendie.
Être dans la capacité d'alerter, dans un Dashboard à l'aide de voyant de couleur, le superviseur si la machine est dans des conditions propices à un incendie.

## Slide 5
Explications techniques
Structure du projet
  Classe abstraite Captor
    Classes filles concrètes
  Classe Firefighter
    Cerveau
5
Notes: La classe abstraite Captor possède la méthode abstraite RetrieveMeasure. Chaque capteur possède sa propre classe, héritant de la classe Captor. Ces classes doivent alors obligatoirement implémenter la méthode.
La classe Firefighter, littéralement « Pompier » en anglais, est l’élément central de notre projet. Il utilise les classes des capteurs afin d’obtenir les différentes mesures, qu’il traite par la suite afin d’obtenir une évaluation des risques d’incendie. C’est également elle qui publie les données sur le Broker MQTT.

## Slide 6
Explications techniques
Architecture du projet
  RPI Satellite
  Brocker MQTT
  InfluxDB
  Grafana
6
Notes: Notre structure ressemble passablement à celle étudiée en cours. Elle se compose d’un client, le Raspberry Pi, qui récupère les mesures, les traite et les envoie au Brocker MQTT sur un Topic spécifique.
Ensuite, une instance d’InfluxDB, qui est abonnée au Topic correspondant, stocke les mesures.
Finalement, Un Dashboard réalisé avec Grafana récupère les données sur l’instance InfluxDB et les affiche.

## Slide 7
Explications techniques
Analyse des mesures
  Détection de feux sur une image, avec fire-detection-cnn
  ??
7
Notes: Afin d’économiser de l’espace de stockage, nous avons décidé d’effectuer la détection de flamme sur le Raspberry Pi, et d’envoyer uniquement le résultat (booléen).
Nous avons utilisé le programme fire-detection-cnn, qui permet de détecter des feux en temps-réel sur une vidéo / image, en utilisant un réseau neuronal de convolution (deep learning). Nous n’expliquerons pas les détails du fonctionnement, mais nous vous invitons à lire les documents réalisés par les chercheurs et programmeurs.

## Slide 8
Démonstration
Démo live
8

## Slide 9
Limitations et perspectives
Alarme en cas d’incendie
Meilleure analyse des données
Meilleur dashboard
9

## Slide 10
Remerciements
Merci pour votre attention !
10

## Slide 11
Sources
11
Icône de détection de feu, créée par Eucalyp, Flaticon : https://www.flaticon.com/free-icon/smoke-detector_4839144
Programme de détection de feu en temps réel sur une vidéo, créé par M Breckon et Mme Samarth, GitHub : https://github.com/tobybreckon/fire-detection-cnn